### REGLEMENT saison 2010

### PREMIERE PARTIE : REGLES GENERALES

### ARTICLE 1	DÉFINITION

SPORTWIN CLUB met en compétition, en 2010, la Coupe Sportwin, sous l’égide de la FFM et de ces clubs organisateurs, réservé aux possesseurs de machines répondant aux spécifications des articles ci-dessous.

Un vainqueur sera désigné dans les deux classes suivantes :

- Classe 1 : de 600 cc à 800 cc.

- Classe 2 : de 801 cc à 1100 cc

ARTICLE 2	EPREUVES

Les points permettant d'établir les classements de la coupe Sportwin pourront être acquis lors des manifestations suivantes :

| Date | Circuit | Nbre de finale | Nbre de pilotes admis aux essais chronos | Nbre de pilote en course |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-25 avril | ALES | 2 | 48 | 42 |
| 8-9 mai | NOGARO | 2 | 48 | 40 |
| 3-4 juillet | LE VIGEANT | 2 | 48 | 40 |
| 24-25 juillet | BRESSE | 2 | 44 | 36 |

Ce calendrier pourra être modifié, sous réserve d’accord de la Commission des Courses sur Route et des organisateurs.

ARTICLE 3	CONCURRENTS

Pourront disputer les épreuves de la Coupe Sportwin les coureurs de toute nationalité, détenteurs d’une licence NCA délivrée par la FFM et valable pour l'année en cours (les licences NCB sont acceptées, hors classement cumulé).

Les pilotes étrangers résidant à l’étranger pourront utiliser une licence «1 manifestation» pour une épreuve.

Les premières années de licence sont autorisées.

ARTICLE 4	MACHINE

Les machines admises à disputer la Coupe Sportwin doivent être conformes au règlement technique de la Coupe Sportwin et aux règles techniques CCR de la FFM.

Le prix catalogue  des motos doit être inférieur à 17 000 €. Pour les prototypes, la moto d’origine du moteur définira le prix de référence.

ARTICLE 5	ADHÉSION ET INSCRIPTIONS

Pour participer à la Coupe Sportwin, les pilotes devront être adhérant au Sportwin Club et choisir l’inscription à l’année ou «course par course».

- Adhésion 2010 au Sportwin Club : …………………………………………35 € pour l'année

- Inscription à la Coupe pour l’année : ……………………………………..360 € pour l'année

- Pour les pilotes choisissant la formule «course par course» : …………100 € par course

ARTICLE 6	ENGAGEMENT

Chaque demande devra être accompagnée du montant des droits fixés pour 2010 à 170 € pour une épreuve à 1 finale et 240 € pour une épreuve à 2 finales (coût de transpondeur compris).La demande devra être formulée sur le bulletin  délivré avec le dossier d'inscription.

Un chèque de caution, pour le transpondeur, de 300 €, non-encaissé, sera demandé à la première course et restitué en fin de saison.

Les concurrents auront la possibilité de s’engager dès l’ouverture des inscriptions pour le nombre d’épreuves auxquelles ils souhaitent participer et par l’envoi d’un bulletin d’engagement à :

SPORTWIN CLUB

En Mairie

1 place Saint-Antoine

01630 PERON

Les engagements seront clos impérativement 21 jours avant la date de chaque manifestation.

Les droits d'engagement seront remboursés ou reportés sur une autre épreuve dans la mesure où le concurrent prévient l'organisation de son forfait au plus tard à la date de clôture des engagements de l'épreuve en question. Passé ce délai et au plus tard 48 heures avant l'ouverture des vérifications administratives, une pénalité de 50 € sera retenue. Au-delà, les droits d'engagement ne seront ni remboursés, ni reportés (sauf cas de force majeur laissé à l’appréciation de l’organisation).

Les demandes d'engagements seront confirmées par email au plus tard, une semaine avant la date de l'épreuve.

ARTICLE 7	VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES

Chaque pilotes devra se présenter au contrôle administratif avec sa licence en cours de validité, son permis de conduire moto ou son équivalent permis B de plus de 2 ans ou son certificat d'aptitude au sport motocycliste (CASM) et sa confirmation d'engagement. Pour les premières années de licence, le CASM est obligatoire.

ARTICLE 8	VÉRIFICATIONS TECHNIQUES

Le contrôle technique avant l'épreuve est obligatoire. Le pilote est à tout moment de l’épreuve responsable de sa machine.

La moto doit être présentée propre, et exempte de toutes marques des contrôles techniques antérieures, ainsi que l'équipement du pilote,

- son casque norme européenne ECE 22/05 ou FIM, de cinq ans au plus (casque repeint interdit),

- sa combinaison aux normes FIM,

- ses gants, bottes et protection dorsale.

Les motos devront être présentées au jour et à l'heure fixée sur la feuille d'horaires. Des commissaires, licenciés FFM assureront la vérification des machines et seront chargés de contrôler que ces dernières sont conformes au règlement. À la demande du directeur de course ou de l'organisateur de la coupe Sportwin, les commissaires techniques pourront, à l'issue de la course, procéder au démontage d'une ou plusieurs machines. À la lecture de leur rapport, le jury pourra infliger une sanction allant  jusqu’au  déclassement des machines non conformes.

Nul ne sera autorisé à courir s'il n'a pas satisfait aux contrôles administratifs et techniques.

Dès les opérations de vérification, les machines devront porter leurs numéros de course, de part et d'autres de la machine (carénage ou selle), ainsi qu'à l'avant.

- Numéros noir sur fond	 vert printemps clair mat ███  pour les moins de 800 cc

- Numéros noir sur fond blanc mat pour les plus de 800 cc

Le support doit être plat et mesurer au minimum 285 x 235 mm, les numéros de modèle FFM.

ARTICLE 9	DEROULEMENT DES EPREUVES

ESSAIS QUALIFICATIF

Deux séances d'essais chronométrés d'une durée minimum de 25 minutes (sauf close particulière du règlement spécifique de l'épreuve), les pilotes pourront être admis à tout moment sur la piste à la condition de s'être présenté en pré-grille à heure prévue afin de permettre le contrôle des transpondeurs, stickers et pneumatiques.

Le meilleur temps au tour est retenu pour les qualifications et le placement sur la grille de départ. Il sera admis en course et en essais, au maximum le nombre de pilotes figurant sur

le document d'homologation du circuit.

DÉPART DES COURSES : PROCEDURE SIMPLIFIEE

Chaque course se disputera sur une distance minimum de 45 km plus ou moins un tour. Pour les épreuves se déroulant sur des circuits inférieurs à 2,5 km, la distance minimum à parcourir devra être de 40 km plus ou moins un tour. En cas de pluie, ces distances pourront être réduites de 15 % arrondies au nombre de tours prévus.

L'ensemble des pilotes se présente en pré-grille, 20 minutes avant l'heure  de départ et quitte la pré grille ou le couloir des stands pour le tour de reconnaissance.

Feu rouge en sortie des stands 30" après le passage du dernier du groupe. Les pilotes se présentant après le feu rouge prendront le départ du tour de chauffe depuis la sortie des stands.

Drapeau rouge sur la première ligne, pas d’arrêt moteur.

Mise en grille, les pilotes qui rencontrent un problème technique lors du tour de reconnaissance peuvent retourner dans le couloir des stands pour faire des réglages ou changer de machine. Dans ce cas les coureurs qui rencontrent un problème technique, ainsi que ceux qui n'auraient pas rejoint la grille de départ avant la fermeture de la sortie des stands pourront prendre le départ du tour de chauffe, lorsque le feu vert de sortie des stands sera allumé (après le passage du peloton et avant la voiture de sécurité).

Sur présentation du drapeau vert, les pilotes partent ligne par ligne sur les ordres du Directeur de course pour le tour de chauffe. Le tour de chauffe est obligatoire pour pouvoir prendre le départ de la course sur la grille. Les concurrents n’ayant pas effectué ce tour de chauffe pourront prendre le départ des stands en suivant les indications d’un commissaire avec un drapeau rouge

Lorsque les pilotes ont accompli leur tour de chauffe, ils se placent sur la grille de départ matérialisée par des panneaux tenus par des juges de lignes.

Allumage du feu rouge dès l’arrivée des premiers pilotes.

Lorsque chaque ligne est complète, le juge concerné abaissera son panneau. Si un coureur cale sur la grille ou rencontre d'autres problèmes, il doit rester sur sa machine et lever le bras. Si un tel incident se produit, le juge concerné relèvera son panneau. Il n'est pas permis d'essayer de retarder délibérément le départ. Lorsque tous les panneaux seront baissés et tous les pilotes prêts, le Commissaire situé devant la première ligne avec son drapeau rouge s'écarte. Dès qu’il est en position de sécurité, le Directeur de Course peut allumer le feu vert.

En cas de problème après allumage du feu rouge, un feu orange clignotant ou un drapeau jaune sera actionné et le panneau "départ retardé" sera présenté. Un commissaire présentera un drapeau rouge au milieu de la piste. Le départ de la course sera donné dès que les conditions de sécurité seront rétablies. Si le Directeur de course l'estime nécessaire il pourra faire effectuer un nouveau tour de chauffe, la course sera réduite d'un tour.

Dès que le dernier coureur a passé la sortie de la voie des stands, les feux de sortie des stands seront mis au vert pour donner le départ aux coureurs qui sont dans le couloir des stands, puis ces feux deviennent bleus clignotant après leur départ.

ARRIVÉE

Après l'arrivée, les pilotes devront respecter les consignes de la direction de course et/ou des organisateurs de la coupe SPORTWIN.

Pour être classé, un coureur doit avoir effectué 75 % de la distance effectuée par le vainqueur de la course et avoir passé la ligne d'arrivée après le passage de celui ci.

Les classements ne seront définitifs qu'après homologation par la FFM.

A l’issue de chaque finale un podium sera organisé, une coupe sera remise aux trois premiers de chaque classe.

ARTICLE 10	CLASSEMENT FINAL

Les points comptant pour l'établissement du classement de la Coupe Sportwin seront attribués de la façon suivante, dans chaque classe :

1er…………….25 pts                9ème ....... 7 pts

2ème..........20 pts              10ème ....... 6 pts

3ème..........16 pts              11ème ....... 5 pts

4ème..........13 pts              12ème ....... 4 pts

5ème..........11 pts              13ème ....... 3 pts

6ème..........10 pts              14ème ....... 2 pts

7ème.......... 9 pts               15ème ....... 1 pt

8ème.......... 8 pts

Les classements de la Coupe Sportwin seront établis dans chaque classe, sur les résultats

obtenus sur l'ensemble des courses du calendrier. Les ex aequo seront départagés par le dernier meilleur résultat enregistré.

La dotation RAMZY TEAM récompensera le meilleur pilote, première année de licence, par des stages de roulage.

ARTICLE 11	PUBLICITÉ

L'organisation de la coupe SPORTWIN se réserve les surfaces nécessaires à l'application des autocollants des sponsors officiels ainsi que leurs emplacements sur les machines. Les autocollants seront distribués lors de la première épreuve, nul ne pourra prendre le départ sans eux. Liberté est laissée aux pilotes pour prendre tout autre message publicitaire, sous réserve expresse que ce dernier ne concerne pas un annonceur ou un produit, concurrent de ceux de l'organisation ou frappé d'interdiction par la loi française. Tout manquement à cette règle se traduira par une mise hors course immédiate.

ARTICLE 12	ASSURANCES

Conformément aux prescriptions réglementaires, le club organisateur de chaque manifestation sur laquelle vient se greffer la coupe SPORTWIN a contracté une assurance responsabilité civile pour la durée de la manifestation officielle, essais et courses prévues au programme officiel de la manifestation.

ARTICLE 14	OFFICIELS

Chaque manifestation sera disputée sous la direction des officiels de la FFM.

Dans le cadre de manifestation extérieur au territoire français, l’organisation SPORTWIN pourra effectuer un avenant au présent règlement.

ARTICLE 15	RÉCLAMATIONS

Toute réclamation doit être présentée par écrit par le concurrent et être accompagnée d’une somme de 75 €. Celle ci, ne sera remboursée que si le bien-fondé de la réclamation est reconnu. Elle devra être remise au directeur de course dans les 30 minutes suivant l’affichage des résultats. En outre, pour toute réclamation nécessitant le démontage d’un moteur, il sera demandé une caution de 200 €. Cette somme sera remboursée si la machine s’avère non-conforme ou versée au pilote contraint au démontage, si la conformité est reconnue. Si une expertise plus approfondie est nécessaire, les démontages des moteurs pourront être effectués chez un représentant de la marque ou chez l’importateur.

### DEUXIÈME PARTIE : REGLES TECHNIQUES

ARTICLE 1	Généralités

Sont admises pour 2010, toutes les machines bicylindres 4 temps de 600 cm3 minimum à 1100 cm3, commercialisées ou non. Les moteurs de plus de 650 cm3 doivent posséder au maximum deux ou trois  soupapes par cylindre.

Le bas de carénage doit être déposé et présenté séparément au contrôle technique. Les contrôles préliminaires sont les vérifications de sécurité. La conformité de la machine est sous l'entière responsabilité du pilote.

Les béquilles centrales et latérales doivent être enlevées ainsi que rétro, feu, phare.

Il est interdit d'employer du titane dans la fabrication du cadre, de la fourche avant, du guidon, des bras oscillants, des axes de bras et axes de roues. L'emploi d'écrous et de boulons en alliage de titane est interdit. Les roues en carbone sont interdites.

Tous les carters moteurs contenant de l'huile et pouvant être en contact avec la piste suite à une chute, devront être protégés par un carter enveloppant en métal, matériaux composites (type carbone, kevlar), ou synthétique moulés, le contrôleur technique sera seul juge de l’efficacité du dispositif. Afin d’éviter les pertes intempestives de ceux-ci, ils doivent être sécurisés par deux fils métalliques.

Les Commissaires Techniques peuvent, à tout moment de la manifestation, effectuer des contrôles sur les motocycles.

ARTICLE 2	Obligations

2 – 1	Les pneumatiques :

doivent être de marque MICHELIN type POWER ONE vendus et montés par SUD MOTO RACING, le choix de qualité de gomme reste libre.

Le nombre de pneumatiques autorisés par manifestation (du début de la première série qualificative à la finale) sera limité à 2 (un avant, un arrière). Si la piste est reconnue « mouillée » par la direction de course, les pneumatiques « pluie » seront autorisés (un avant, un arrière).

Lors du contrôle technique deux stickers, un pour le pneu avant et un pour le pneu arrière, sont remis au pilote. Ces stickers doivent être apposés sur les pneumatiques du côté droit sous la responsabilité du pilote et doivent être présent de la première série qualificative à la finale. Un pilote n’ayant pas ses stickers de collé sur ses pneus lors de son passage en pré-grille n’est pas autorisé à rentrer sur la piste.

Le changement de pneumatiques est interdit durant toute la manifestation (sauf piste reconnue « mouillée »). Le changement d’un pneumatique en raison d’une crevaison ou d’une autre ‘’anomalie’’ ne pourra être autorisé, qu’avec l’accord du responsable technique Sportwin, et l’avis d’un technicien du manufacturier présent sur le circuit. Le non respect de cette procédure sera sanctionné par un départ de la course depuis les stands.

Aucune modification de la surface extérieure du pneumatique n'est autorisée.

Les couvertures chauffantes branchées à un groupe électrogène de 1000 watts maximum sont autorisées en pré-grille, à l'exception de tout autre dispositif générateur d'énergie.

2 – 2	Kit chaine et plaquettes de freins :

doivent être distribués par FRANCE EQUIPEMENT, de marque RK pour la chaine et AP RACING pour les plaquettes. Le choix du revendeur reste libre.

ARTICLE 3 	Coupe contact

Les motocycles solos doivent être équipés d'un interrupteur ou bouton coupe contact de couleur rouge en état de fonctionnement, pouvant être actionné sans lâcher le guidon, se trouvant d'un côté ou l'autre du guidon ou demi-guidon à portée de main, facilement accessible, visible et fonctionnel. Il est recommandé que ce coupe-circuit interrompe le circuit primaire d'allumage.

ARTICLE 4	Papillon des gaz

Les papillons de gaz doivent se fermer d'eux-mêmes.

ARTICLE 5	Récupérateurs

- Lorsqu'une machine est munie de reniflards d'huile, la sortie de ceux-ci doit se faire dans un récupérateur qui doit être facilement accessible et qui doit être vide avant tous départs. La capacité d'un récupérateur devra être de 1000 cc.

- Les machines équipées d'un système de recyclage fermé, doivent conserver ce système tel que l'origine. Le reniflard d'huile doit être connecté et se décharger dans la boîte à air.

- Les réservoirs d'essence comportant des tubes reniflards doivent aboutir dans un récupérateur d'une capacité minimale de 250 cc y compris en cas d'utilisation d'un clapet anti-retour. Le récupérateur doit être dans un matériau approprié.

- Les mises à l'air des radiateurs et des carburateurs doivent aboutir dans des flacons (250 cc) en matériau approprié.

ARTICLE 6	Garde-chaîne ouvert de la boîte de vitesses

Une protection du pignon de sortie de boîte est obligatoire.

Un garde chaîne doit être installé de telle manière à empêcher que la jambe ou le pied du pilote ne puisse se coincer entre le brin de la chaîne inférieure et la couronne arrière. Cette protection devra être en un matériau de type téflon, nylon ou matériaux composites ayant les bords arrondis et d'une épaisseur minimale de 5mm. Elle devra être fixée solidement.

ARTICLE 7 – Système d'échappement

Les systèmes d'échappement doivent être conformes aux normes de bruit en vigueur.

L'extrémité d'un tuyau d'échappement ou du silencieux d'un motocycle solo ne doit pas dépasser la tangente verticale du pneu arrière. Les bords de sortie des silencieux seront arrondis ou protégés.

ARTICLE 8	Guidons

Les extrémités du guidon doivent être bouchées avec un matériau solide ou recouvertes de caoutchouc. Un espace minimum de 30 mm entre le guidon avec ses leviers et le réservoir ou le cadre, est obligatoire lorsque l'angle de braquage est au maximum.

L'amortisseur de direction ne doit pas servir de butée.

La réparation des guidons est interdite.

Quelle que soit la position du guidon, il doit y avoir un espace d'au moins 20 mm entre le carénage et les extrémités du guidon ou de tout autre système de direction, y compris tous les accessoires qui y sont fixés.

ARTICLE 9	Leviers

Tous les leviers doivent se terminer par une sphère d’un diamètre de 19 mm mini.

Cette sphère peut également être aplatie mais, dans tous les cas, les bords doivent être arrondis (épaisseur minimum de cette partie aplatie : 14 mm). Ces extrémités doivent faire partie intégrante du levier.

ARTICLE 10	Repose-pieds

La longueur minimum des repose-pied doit être de 65 mm. Les repose-pieds peuvent être du type rabattable mais, dans ce cas, doivent être équipés d'un dispositif de retour à la position normale automatique, et une protection intégrale d'un rayon sphérique plein de 8 mm au moins doit se trouver à l'extrémité du repose-pied. Les repose-pieds métalliques fixes doivent comporter à leurs extrémités un embout de type nylon ou téflon, d’un diamètre de 16 mm.

ARTICLE 11	Freins

La séparation des conduites de frein avant doit se faire au-dessus du té de fourche inférieur. Les vis de fixation des étriers avant doivent être freinées par un fil métallique de sécurité. Le freinage des vis raccords de freins de type Banjo n'est pas obligatoire. Les motos doivent être équipées d’un frein à commandes indépendantes, pour chacune des deux roues.

ARTICLE 12	Bouchons de vidange et circuits d'huile

Tous les bouchons de vidange (niveau et remplissage), les tuyaux d'alimentation d'huile, les filtres à huile externes, tous les raccords, bouchons, écrous concernant les huiles du moteur, de la boite de vitesses ou de la transmission doivent être correctement serrés, étanches et freinés par un fil métallique de sécurité. Les contrôleurs techniques sont seuls juges de l’efficacité du système.

ARTICLE 13	Circuit de refroidissement

Le seul liquide de refroidissement autorisé, est l'eau pure ou l'eau mélangée à de l'alcool éthylique. Tout autre additif est interdit.

ARTICLE 14	Carénage

Le carénage inférieur doit être construit pour contenir, en cas d'incident moteur, au moins la moitié de la totalité de l'huile et du liquide de refroidissement du moteur. Aucune ouverture située à moins de 50 mm du bas de carénage n'est autorisée. Le carénage doit comporter au maximum deux trous de 25 mm. Ces trous doivent rester obstrués en condition de piste sèche et peuvent être ouverts uniquement dans des conditions de course sur piste mouillée.

Si la moto n'est pas équipée d'origine d'un carénage, un bac de récupération (50 % des liquides) doit équiper le motocycle.

Le remplacement du support avant du carénage (araignée) est autorisé, il doit être de construction solide et ne présenter aucun danger. Les Commissaires Techniques pourront refuser toute fabrication jugée dangereuse.

Des roulettes de protection peuvent être installées afin de protéger la partie cycle en cas de chute. Toutefois, elles ne sont pas admises dans un rayon inférieur à 30 cm par rapport à l’axe des repose-pieds et ne doivent pas dépasser de plus de 10 mm du carénage.

ARTICLE 15	Réservoir de carburant

Le bouchon de remplissage ne doit pas dépasser du bord supérieur du réservoir (risque d'arrachement). Le réservoir doit être étanche. Les réservoirs additionnels sont interdits.

Les réservoirs en composite doivent être remplis d'une mousse de type Explosafe (conseillé pour les réservoirs en métal).

ARTICLE 16	Parc fermé et contrôle de conformité

A l'issue de la course, à la demande du Directeur de Course et conformément à la réglementation, certaines machines pourront être mises en parc fermé, et des contrôles de conformité pourront avoir lieu. La mise en parc fermé doit être effective immédiatement après l'arrivée de la course, et le début des opérations de démontage doit avoir commencé au plus tard 30 mn après l'arrivée. Passé ce délai, le concurrent sera considéré comme ayant refusé le démontage et passible des sanctions prévues par la réglementation en vigueur pour l'épreuve de référence. Trois personnes maximum peuvent participer au contrôle (si le pilote participe, celui-ci fait parti des trois intervenants).

ARTICLE 17	Contrôle du bruit

Le niveau sonore sera de 102 dB maximum, à un régime de 5500 tours/minute pour les moins de 750cc et de 5000 tours/minute pour les plus de 750cc.

Remarque : ces régimes fixes ont pour objet de simplifier les procédures de contrôle sachant que la préconisation FIM est de réaliser les contrôles à des vitesses linéaires du piston de 11 m/s pour les 4 temps.

Les mesures seront effectuées en statique, sonomètre placé à 50 cm de l’extrémité du système d’échappement sous un angle de 45 degrés.

ARTICLE 18	Carburant

Le carburant devra être du type sans plomb, conformément à la réglementation FIM.

TROISIEME PARTIE : APPLICATION DU REGLEMENT

Tous les cas non prévus au règlement seront tranchés par le jury de l’épreuve, conformément au code sportif national et à ses annexes. Toute infraction au présent règlement et aux règlements édictés par la FFM pourra être sanctionnée, en application du code de discipline et d’arbitrage.

En cas de contestation concernant l’interprétation d’un texte ou s’il existe une différence entre le présent règlement et un règlement édicté par la F.F.M, le texte fédéral prévaudra. Pour tous les cas non prévus dans le présent règlement, il conviendra de faire référence aux différents règlements fédéraux (Code Sportif, Règlement général C.C.R, Code Disciplinaire). En dernier ressort la décision du jury de la manifestation s’imposera.

Toutes modifications qui ne sont pas interdites par le présent règlement sont autorisées à la condition expresse que les normes de sécurité soient respectées

Les responsables de la COUPE SPORTWIN, en accord avec les commissaires techniques et sportifs de la FFM, se réservent le droit de refuser toute machine qu'ils estiment non conforme aux susdites règles de sécurité ou à l'esprit de la coupe ainsi que toute candidature possédant un caractère spécial ou particulier.

Avant d'entreprendre n'importe quelle transformation hasardeuse, renseignez-vous auprès des responsables techniques :

Thierry DUC	Tél. : 06 80 98 01 69	email : sportwin.td@sfr.fr